AC1343/AC1344

8位D/A 板

16/8路独立8位D/A，DB25输出联接器

电压输出

W & W     LAB

(C) 1999.12

简介

AC1343/AC1344－16/8路8位数模转换板，具有多功能的特点。AC1343/AC1344还特别设计了上电输出清零的功能－防止PC机上电过程中D/A输出电压过高而引起的用户设备的损坏。

性能：

- 输出DB25芯(孔)插座。

- AC1344-16路8位D/A转换器－TI TLC7226 x 4。

- AC1343-8路8位D/A转换器－TI TLC7226 x 2。

- 每路输出可分别择输出为：0-5V、-5V－+5V、0-10V，同时上电清零。

- 电压输出精度1％。

- 输出分辨率8位，误差±1LSB(FSR)

- 电压输出负载电流 <5mA/通道

- 电压输出建立时间<50uS

- 输出最大电容负载：100PF。

- 工作温度：0－70℃

- 占用PC  I/O地址16个，拨码器选择地址范围100H－3F0H

- 短8位PC插卡（11.2cm X 10.3cm）

# 目录:

.1.  AC1343/44简介

.2.  AC1343/44跳线器设置

.3.  AC1343/44的I/O地址及I/O功能说明

.4.  AC1343/44的编程及硬件说明

.5.  附录

.电缆接口说明

. AC1343/44连接器及拨码器位置

.2.  AC1343/44拨码器设置

2-1: S1－ I/O地址拨码器

S1是AC1343/44的I/O地址选择的6位拨码开关, 位于AC1343/44板的中下部分。AC1343/44占用四位(A0-A3)地址线,  I/O译码由A4-A9六位决定。 AC1343/44的I/O空间为：100H-3FFH。S1的选择方式(按二进制方法计算)，S1对应位为“ON”时，对应选择译码位为“0”，如果开关选择为“OFF”，对应位为“1”。设置如下：

S1

ON

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| : | : | : | : | : | : |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

注意:  以下当拨码开关为ON时短路,  表示为:  "X"

当拨码开关为OFF开路时,  表示为:  "-"

AC1343/44的实际操作地址:  ADR =  偏移(OFFSET) + 基地址(BASE)。 BASE由S1选择, 为100H - 3FFH。例: 欲选择ADR=310H, S1设置方法如下:

S1	ON

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| － | X | X | X | － | － |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

*  此地址为出厂时的缺省地址

2-2:  D/A电压输出类型选择

JP1－JP16 跳线器，分别选择模拟输出1－16通道的电压输出类型。

跳线器JP1的设置如下：

- 跳线器1 CLOSE时，其余为OPEN时，输出范围0－5V

- 跳线器2 CLOSE时，其余为OPEN时，输出范围0－10V

- 跳线器3 CLOSE时，其余为OPEN时，输出范围0－±5V

JP2－JP16的设置方法同JP1，只不过分别控制2－16号通道的输出。

.3.    AC1343/44的I/O地址及I/O功能说明

.3-1. AC1343/44 I/O地址分配

AC1343占用4条地址线, 共有16个I/O地址, 分配如下:

| BASE地址：A0-A3 | 读操作（RD） | 写操作（WR） |
| --- | --- | --- |
| 0H 0000 |  | 把数据锁入第“1”通道 |
| 1H 0001 |  | 把数据锁入第“2”通道 |
| 2H 0010 |  | 把数据锁入第“3”通道 |
| 3H 0011 |  | 把数据锁入第“4”通道 |
| 4H 0100 |  | 把数据锁入第“5”通道 |
| 5H 0101 |  | 把数据锁入第“6”通道 |
| 6H 0110 |  | 把数据锁入第“7”通道 |
| 7H 0111 |  | 把数据锁入第“8”通道 |
| 8H 1000 |  | 把数据锁入第“9”通道 |
| 7H 1001 |  | 把数据锁入第“10”通道 |
| 7H 1010 |  | 把数据锁入第“11”通道 |
| 7H 1011 |  | 把数据锁入第“12”通道 |
| 7H 1100 |  | 把数据锁入第“13”通道 |
| DH 1101 |  | 把数据锁入第“14”通道 |
| EH 1110 |  | 把数据锁入第“15”通道 |
| FH 1111 |  | 把数据锁入第“16”通道 |

当启动主机时，16路D/A均输出零，请用户先分别把要输出的数据分别锁入16个通道，然后进行启动D/A操作（写第一通道即开启封锁），同时改变16个输出。

注:  开机后的任意一次启动D/A操作, 都将解除输出封锁。

例: 如果更改D/A通道”1“的输出,  BASE=0H 写,  而SEG=310H,  则操作地址为: 310+0=310H， 写操作

MSC:   outp（0x310，data）；// 8位数据锁入

BASIC:   OUT  &H310, DATA

应用VB IODLL动态连接库(ACIO32.DLL)：

VBOUT  &H310, DATA

BOLAND C:   OUTPORT（0x310，DATA）;

3-2: AC1343/44操作地址详解:

AC1343/44的D/A数据锁存操作的原理如下：

AC1343/44板是一款8位总线板，如果用户希望16路信号同时锁存输出，可以先分别设置16路数据，最后启动D/A操作(即对BASE=0H进行写操作)，这样16路输出为同步电压输出。

写入D/A的数据N＝DATA，N=0-255，对应输出

0－5V：   V＝N/255*5V

0－±5V：V＝(N-128)/255*5V

0－10V：   V＝N/255*10V

0－±10V：V＝(N-128)/255*10V

.4.  AC1343/44的编程及硬件说明

.4-1. AC1343/44 的编程

AC1343/44由于必需进行启动操作，D/A才产生相应的输出，因此支持同步锁存操作，方法是：现分别设置16路的数据（不进行启动操作），设置后进行启动操作，16路数据同时产生对应的电压输出。

写入D/A的数据N＝DATA，对应输出

0－5V：   V＝N/255*5V

0－±5V：V＝(N-128)/128*5V

0－10V：   V＝N/255*10V

设定D/A输出的顺序为：

- 写入8位数据

- 启动D/A转换

注意：PC启动后，应在程序的开始对所有的D/A进行一次写“0”操作，以解除上电时D/A的状态，然后启动（同时自动建立输出）。

例：设置：D/A-1=0V,  D/A-2=10V, 所有的D/A跳线为0－10V输出

MSC语言：

#include<conio.h>

main()

{

int	ch, i ;

//清初始态

for( ch=0; ch<16; ch++ )

{

outp( (0x310+i), 0 ) ;

}

// 通道2输出10V写入

outp( 0x311, 0xff ) ;

// 所有通道数据锁存并自动建立输出

outp( 0x310, DATA ) ;

.5.  附录

.5-1. AC1343/44 的连接器定义：

P1: DB25 - 25芯D型连接器位于AC1343/44的前边，是D/A的电压及电流输出连接器。DB25的连接插座上标有引脚的序号。P1的定义：

脚：1, 14 , 2, 15 , 3, 16, 4, 17：对应D/A电压输出的通道“1”－“8”

脚：6, 19, 7, 20, 8, 21, 9, 22 ：对应D/A电压输出的通道“9”-“16”

脚：5, 10,18,23：模拟地线

5-2. AC1343/44 的跳线器位置示意图：

JP13	JP14       JP15         JP16

JP9	JP10       JP11         JP12

JP5	JP6         JP7           JP8

JP1	JP2         JP3           JP4

地址选择拨码器    S1

# Text boxes

P1 DB25