AC1357

电流输出型

8路光电隔离12位D/A 板

光电隔离

8路12位D/A，DB25输出联接器

输出0－10V、4－20mA 、0-10mA

W & W     LAB

(C) 2000.7

AC1357板简介

AC1357－8路12位光电隔离数模转换板，是专门为电流输出应用设计的板卡，自带DC-DC直接输出4-20毫安或0-10毫安的电流信号。AC1357的电流输出设计为共地输出设计，较通常的D/A卡的吸入式设计更方便于应用。

AC1357还特别设计了上电输出清零的功能－防止PC机上电过程中D/A输出电压过高而引起的用户设备的损坏。AC1357支持8路同时锁存功能，应用高速光电隔离器件，使操作可以达到非隔离DA板的速度。

AC1357适合于：模拟信号的长线传输、PC与PLC、PC与变频调速器等场合的应用。

性能：

- 独立8路12位D/A转换器。

- 光电隔离，隔离电压大于500V。高速光耦、实时操作，不需要延时。

- 每路输出可跳线选择输出为：0－10毫安或4－20mA电流输出。同时每路可以输出0-10V的电压输出。

- 输出上电自动清零。

- 电压输出精度0.1％，电流输出精度0.5％

- 输出分辨率12位，±1LSB

- 电压输出负载电流 <5mA

- 电压输出建立时间<50uS

- 电流输出最大负载电阻：500欧姆。

- 工作温度：0－70℃

- 占用PC  I/O地址8个，拨码器选择地址范围100H－3F0H

- 半长8位PC插卡（8.8英寸X4.8英寸）

# 目录:

.1.  AC1357简介

.2.  AC1357跳线器设置

.3.  AC1357的I/O地址及I/O功能说明

.4.  AC1357的编程及硬件说明

.5.  附录

.电缆接口说明

. AC1357连接器及拨码器位置

.2.  AC1357拨码器设置

2-1: S1－ I/O地址拨码器

S1是AC1357的I/O地址选择的6位拨码开关, 位于AC1357板的中下部分。AC1357占用四位(A0-A3)地址线,  I/O译码由A4-A9六位决定。 AC1357的I/O空间为：100H-3FFH。S1的选择方式如下：

S1

ON

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| : | : | : | : | : | : |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

注意:       以下当拨码开关为ON时短路,  表示为:  "X"

当拨码开关为开路时,  表示为:  "-"

AC1357的实际操作地址:  ADR =  基地址(BASE) + 段地址(SEG), SEG由S1选择, 为100H - 3FFH。例: 欲选择ADR=300H, S1设置方法如下:

S1	ON

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | － | － |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

*  此地址为出厂时的缺省地址

2-2:  D/A电流输出类型选择

JP1－JP8 三端跳线器，分别选择模拟输出1－8通道的电流输出类型。JP1－JP8的设置方法一样，控制对应D/A电流输出（电流输出由DB25插座单独输出，与电压输出并行）的通道1－通道8。

JP1（JP2，3，4，5，6，7，8）

| × | × |
| --- | --- |
| × | × |

1         2

JP1的短接1时，输出范围4－20mA；2短接时输出范围0－10mA。

JP2－JP8的设置方法同JP1，只不过分别控制2－8号电流输出。

.3.  AC1357的I/O地址及I/O功能说明

3-1. AC1356 I/O地址分配

AC1357占用4条地址线, 共有16个I/O地址, 分配如下:

| BASE地址：A0-A3 | 读操作（RD） | 写操作（WR） |
| --- | --- | --- |
| 0H 0000 |  | 把数据锁入第“1”通道 |
| 1H 0001 |  | 把数据锁入第“2”通道 |
| 2H 0010 |  | 把数据锁入第“3”通道 |
| 3H 0011 |  | 把数据锁入第“4”通道 |
| 4H 0100 |  | 把数据锁入第“5”通道 |
| 5H 0101 |  | 把数据锁入第“6”通道 |
| 6H 0110 |  | 把数据锁入第“7”通道 |
| 7H 0111 |  | 把数据锁入第“8”通道 |
| DH 1101 |  | 启动D/A转换 |
| EH 1110 |  | 锁入低8位 |
| FH 1111 |  | 锁入高4位 |

当启动主机时，8路D/A均输出零，请用户先分别把要输出的数据分别锁入8个通道，然后进行启动D/A操作，同时改变8个输出。

例: 如果更改D/A通道”0“的输出,  BASE=0H 写,  而SEG=310H,  则操作地址为: 310+0=310H， 写操作

MSC:   outp（0x31e，datalow）；// 低8位数据锁入

outp（0x31f，datahigh）；//高4位数据锁入

outp（0x310, 0）；//把12位数据锁入第“0”通道

outp（0x31d, 0）；//启动D/A转换

BASIC:   OUT  &H31E, DATELOW

OUT &H31F，DATEHIGH

OUT &H310,  0

OUT &H31D, 0

应用VB IODLL动态连接库(ACIO32.DLL)：

VBOUT  &H31E, DATELOW

VBOUT &H31F，DATEHIGH

VBOUT &H310,  0

VBOUT &H31D, 0

BOLAND C:   OUTPORT（0x31e，DATELOW）;

OUTPORT（0x31f，DATEHIGH）；

OUTPORT （0x310, 0）；

OUTPORT（0x31d, 0）；

3-2: AC1357操作地址详解:

AC1357的D/A数据锁存操作的原理如下：

AC1357板是一款8位总线板，对于12位数据操作就需要3次操作。AC1357板需要2次写入操作把12位数据锁存到板上，然后再锁存到指定的D/A转换器中，最后启动D/A转换，把最新锁入的数据输出。如果用户希望8路信号同时锁存输出，可以先分别设置8路数据，最后启动D/A操作(即对BASE=DH进行写操作)，这样8路输出为同步电压输出。

写入D/A的数据N＝DAL＋DAH×256，N=0-4095，对应输出

0－10V：   V＝N/4095*10V

4－20mA：I＝N/4095*16mA+4mA

0－10mA：I＝N/4095*10mA

.4.  AC1357的编程及硬件说明

.4-1. AC1357 的编程

AC1357的D/A数据锁存操作的方法是：先把12位数据锁存到板上，再锁存到对应的D/A转换器中，最后进行启动操作－DH写，D/A产生相应的电压输出。

AC1357由于必需进行启动操作，D/A才产生相应的输出，因此支持同步锁存操作，方法是：现分别设置8路的数据（不进行启动操作），设置后进行启动操作，8路数据同时锁存进D/A的第二重锁存器，并产生对应的电压输出。

写入D/A的数据N＝DAL＋DAH×256，对应输出

0－10V：   V＝N/4095*10V

4－20mA：I＝N/4095*16mA+4mA

0－10mA：I＝N/4095*10mA

设定D/A输出的顺序为：

- 写入低8位数据

- 写入高4位数据

- 把12位数据锁入对应D/A转换器

- 启动D/A转换

MSC语言：

#include<conio.h>

main()

{

int	ch, i ;

//清初始态

for( ch=0; ch<8; ch++ )

{

outp( 0x31e, 0 ) ;

outp( 0x31f, 0 ) ;

outp( (0x310+i), 0 ) ;

}

// 通道2输出10V写入

outp( 0x31e, 0xff ) ;

outp( 0x31f, 0xf) ;

outp( 0x311, 0 ) ;

// 所有通道数据锁存并自动建立输出

outp( 0x31d, 0 ) ;

}

.4-2. AC1357 的应用

AC1357的电压输出可直接从DB25连接器引出，不需要外接电源。电流输出是吐出式，接线方式如下图：

负载          电流输出

db25

地线

地线

.5.  附录

.5-1. AC1357 的连接器定义：

P1: DB25 - 25芯D型连接器位于AC1357的前边，是D/A的电压及电流输出连接器。DB25的连接插座上标有引脚的序号。P1的定义：

脚：1, 14 , 2, 15 , 3, 16, 4, 17：对应D/A电压输出的通道“1”－“8”

脚：6, 19, 7, 20, 8, 21, 9, 22 ：对应D/A电流输出的通道“1”-“8”

脚：5, 10,18,23：模拟地线

5-2. AC1357 的跳线器位置示意图：

P1：     B25

DS1             DS2

DS3             DS4

DS5             DS6

DS7             DS8

地址选择拨码器   S1