AC4050

使用手册

wwlab

©2001.8

简介

AC4050可广泛应用于各种数字量控制,  AC4050具有8路小功率继电器及8路隔离输入，可以应用在小电流、低压的开关控制及检测。

主要特点、性能:

- 8路隔离数字输入

- 数字输入与PC机完全隔离, 耐压 > 500V

- TTL电平到12V的输入范围

- 最小输入电流: 1.5 mA

- 8路	小功率继电器，最大负载电流500毫安，耐压50V。继电器上电为长开状态。

- 板上占用四条地址线(A0-A3), 操作地址100H-3FFH 由S1 6位跳线开关选择。

控制地址选择说明

首先关掉PC机电源, 选好AC4050的I/O地址(跳线器S1, 见附录) ,   然后将AC4050插入PC机的任一个插槽中, 并固定好, 联好I/O接线电缆.。

板上占用四条地址线A0-A3, 称为"偏移地址" －OFFSET, 余下的六条I/O译码地址(A4-A9), 称为"段地址"  seg , 由S1 六位跳线开关选择, 其定义如下:

S1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . | . | . | . | . | . |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

当跳线器为短路环短路时表示此路为: 0   : 文中以"X"表示

当跳线器开路时表示此路为:         1   : 文中以"-"表示

地址选择方法如下: S1  6位跳线器的 1 - 6 位选择地址A4-A9共6位, 高, 所以段地址 seg 能在100-3F0H 中选择 ( 低四位地址被AC4063占用)。因此:

AC4063操作的实际地址  (adr) = 偏移地址 (OFFSET) + 段地址 (seg)

例: 欲选择操作段地址 seg 为:220H, S2的设定方法如下:

" X ": 短路,   " - ": 开路    A9A8=2H

S2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | － | X | X | X | － |
| A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

本卡出厂前即设为此地址 (220H) 。

常用的I/O地址（16进制）：210、220、230、240、250、260、280、290、2A0、2B0、2C0、2D0、2E0，100H－1E0H。

A0 - A3偏移地址由AC4063板占用, 分配如下:

| A0-A3 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0 H | 读输入通道 0 - 7 | 设置0＃－7＃ 继电器 |

例: 如果我们已设定段地址为: 220H ,  要读通道0到7的状态, 则地址

为: 220H + 0H = 220H 读操作.

详细说明:

* 以下程序例皆为: MS QC2.5 或 MS C6.0 语言. 及QBASIC语言

▲ A0-A3=0H读操作

功能: 读输入通道 0 - 7状态

D7    D6   D5  D4  D3  D2  D1  D0

0H           7     6    5   4   3   2   1   0     (通道号)

当外部输入为: "1" 时, 对应输入(读入)状态为 "1".

当外部输入为: "0" 时, 对应输入(读入)状态为 "0".

MSC:      state = inp(0x220);

state : 对应输入状态.

BASIC:   10  CH0=INP(&H220)

▲ A0-A3=0H写操作

功能:   设置继电器0＃－7＃，8位数据D0－D7对应继电器的0＃－7＃。对应位置“1  ”，对应继电器吸合，为“0”断开。

MSC:    outp(0x220,0x1);   //设置0＃继电器吸合，其余断开

BASIC:    OUTP &H220, 1

硬件使用说明

<一>数字输入硬件说明:

AC4050具有隔离输入口表示为:   I0 - I7 (输入) 。

电气性能:

输入：

- 输入电平 3V - 12V, 吸入电流 > 1.5 mA

- 输入/输出与PC机隔离耐压>500V (1000V 瞬时 , < 1S )

- 输入建立时间:  < 100 ｕＳ  （<１０ＫＨｚ 输入频率)

当输入电压较高(>5V，小于100V DC), 而前端设备驱动能力不足时( I OUT < 2 mA ), 可加入限流电阻 R, 如下图:

AC4050 输入●  ━━━━      R    ━━━━━━ ● 外部输入

AC4050地线 ●━━━━━━━━━━━━━━● 外部输入地线

R < =  ( V - 2) /  1  (KΩ),  V 是外部高电平电压,

继电器：

- 开关容量：最大电流500毫安，电压50V

- 每路只引出长开触点，触点上电断开。

- 继电器间隔离，耐压大于1500V

当继电器驱动感性负载时，一定需要外接反向电流吸收回路，以防止产生高压损坏继电器。

外部I/O联接插座接线图

P1为DB37插座，插座上标记有相应的号码，P1位于AC4050的板的前端。

定义：

脚：1－8分别对应继电器0＃－7＃的公共触点。

脚：20－27分别对应继电器的0＃－7＃的长开触点

例：0＃继电器的二端对应脚与脚20。

脚：13，32，14，33，15，34，16，35对应输入通道0－7。

脚：17，36，输入GND

脚：37，PC的＋5V输出（最大电流小于500毫安）

脚：19，PC电源的GND。