AC4073

多功能I/O、脉冲板

- 适用于IBM PC 及兼容机

- 48路可编程数字I/O

- 3 路可编程定时、计时器

- I/O 中断及定时器中断

# W & W  LAB

(C)  1993.3.

AC4073板简介

AC4073可广泛应用于各种数字量、脉冲量的接口、控制及输入/输出,当将I/O与定时、计数器混合应用时几乎可以数字接口操作, 如: 数字I/O, 定时, 计数, 脉冲及频率发生、测量等功能。

主要特点、性能:

- 所有操作(译码地址选择除外)均可由软件设定

- 48路(6个8位口)数字可编程I/O (两个INTEL 8255)

  - TTL电平输入/输出

  - 输出驱动<2mA

- 3路独立六模式可编程计时器(INTEL 8253)

  - TTL输入电平(时钟及计数控制输入)

  - 输出可驱动一个TTL负载

  - 最大输入频率<2MHz

  - 每路具有16BIT可编程: 定时, 计数, 方波发生, 内/外触发脉冲发生,

  - 频率发生及可编程单稳态触发器.

- 一路TTL电平外部数字(上升沿有效), 三路内部计时器中断输入, 占用一个    PC总线中断并可由IRQ 3,5,7中由软件选择

- 板上占用四条地址线(A0-A3), 操作地址200H-2FFH 由S2 4位跳线开关选择。

目录:

<1> AC4073简介

<2> AC4073操作地址设定

<3> AC4073编程及硬件

. I/O 接口

. 定时计数器

. 中断

<4> AC4073电缆接口说明

<5> 附录

. AC4073各电缆联接器及地址选择跳线器位置

. AC4073电路框图

AC4073板控制地址选择说明

板上占用四条地址线A0-A3, 称为"基地址"  base, 余下的六条I/O译码地址(A4-A9), 称为"段地址"  seg , 由S2 四位跳线开关选择A4－A7， A9A8－AC4073已经定义为：2H，因此AC4073的地址选择范围是：200H－2FFH，S2定义如下:

S2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| A4 | A5 | A6 | A7 |

- 当跳线器为短路环短路时表示此路为: 0，文中以"X"表示

- 当跳线器开路时表示此路为:1，文中以"-"表示

地址选择方法如下: S2 4跳线器的 1 - 4 位选择地址A4-A7共四位, 高二位地址A8,A9=01 (2H), 所以段地址 seg 只能在200-2F0H中选择(低四位地址被AC4073占用)。因此:

AC4073操作的   实际地址  (adr) = 基地址 (base) + 段地址 (seg)

例: 欲选择操作段地址 seg 为:210H, S2的设定方法如下:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| － | X | X | X |
| A4 | A5 | A6 | A7 |

* 本卡出厂前即设为此地址 (210H) 。

A0 - A3基地址 base 由AC4073板占用, 分配如下:

A0-A3        读操作(RD)          写操作(WR)

((((((((((((((((((((((((

0 h               8255-1 I/O PA  口操作

1 h               8255-1 I/O PB  口操作

2 h               8255-1 I/O PC  口操作

3 h             8255-1 I/O 的控制寄存器操作

4 h             8255-2 I/O 的  PA  口操作

5 h             8255-2 I/O 的  PB  口操作

6 h             8255-2 I/O 的  PC  口操作

7 h             8255-2 I/O 的控制寄存器操作

8 h              8253 TIMER 0 的数据I/O

9 h              8253 TIMER 1 的数据I/O

A h              8253 TIMER 0 的数据I/O

B h              8253 的控制寄存器操作

C h     中段状态寄存器         中断操作模式

(((((((((((((((((((((((

注:

* 板上的二片8255数字I/O控制器分别称为: 8255-1   8255-2。每片有A B C三个口, 分别称为: PA1 PB1 PC1，PA2 PB2 PC2

*计时器的三道称为: TIMER0 ，TIMER1，TIMER2 。

例: 如果我们已设定段地址为: 210H ,  要对8253 TIMER 0 操作, 则地址

为: 210H + 8H = 218H

关于windows下的编程详细见光盘的\ISA目录下说明。

详细说明:

▲ A0-A3=CH  写操作

功能: 中断控制及中断寄存器清零

D7     D6   D5   D4     D3   D2   D1   D0

┗━━━━━┛     ┗━━━━━━━┛

没用   PC中断级别选择     板内四路中断选择

IRQ 3,5,7

* PC 机上电后此寄存器为: " 0 ".

- D4 D5 D6: 只可有一个可为" 1 " , 分别选择PC总线的IRQ3 IRQ5 IRQ7 中断请求。如果置成"0" 则相应的对PC总线的中断请求被屏蔽掉。            全设置为" 0 " 时不选中任何PC中断.

- D3 D2 D1 D0: 对应于板内的中断寄存器控制端: INT3 INT2 INT2 INT1 INT0

  - INTX (X=0..3) = 0 : 屏蔽相应的板内中断请求及状态读出并将相应的板内中断请求及状态请零。

  - INTX (X=0..3) = 1 : 开放相应的板内中断请求及状态读出。

INT定义：

- INT0: TIMER 0  输出请求。 由上升沿置有效 ( 为: 0)

- INT1: TIMER 1  输出请求, 由上升沿置有效（  为: 0）

- INT2: TIMER 2  输出请求, 由上升沿置有效 (  为: 0  )

- INT3:   外部I/O中断请求, 由上升沿置有效 ( 为: 0  )

注:

(1) INTX = 0 时相应位的中断及状态读出无效(为"1")

(2) 对 CH 号寄存器的任何写操作都将复位状态及内部中断请求寄存器。因此在中断服务程序中必须在同时读出保留所由的寄存器状态后才能写CH号寄存器(同时清零内部中断请求寄存器)。

▲ A0-A3=CH  读操作

功能: 读内部中断请求寄存器的数值(内部状态请求寄存器)

D7    D6   D5   D4       D3   D2   D1   D0

┗━━━━━━━┛       ┗━━━━━━━┛

没用           板内四路内部中断请求寄存器

(内部状态请求寄存器)

┃   ┃    ┃   ┃

┃  INT2   ┃   INT0

INT3       INT1

D0  INT0 = 0 : TIMER 0  有中断请求

D1  INT1 = 0 : TIMER 1  有中断请求

D2  INT2 = 0 : TIMER 2  有中断请求

D3  INT3 = 0 : 有外部I/O中断请求

注: 如果相应的INTX(X=0 1 2 3)被屏蔽, 相应的INTX读出为" 1 "。

AC4073的编程及硬件

<一>数字I/O:

AC4073具有六个8BIT可编程I/O口, 分属于二片INTEL 8255, 8255-1 及8255-2 (P1 P2)。每片有三个8BIT I/O 口, 分别名为: PA, PB, PC.

电气性能:

- 输入TTL , CMOS 兼容, 有效高电平>2V; 有效低电平<0.5V;

- 输出TTL电平, 高电平>3V  2mA MAX ; 低电平<0.3V 2mA MAX; 最大负载能力2K 纯电阻负载.

- 输入电压最大不超过5V, 否则将烧毁8255.

P1 , P2的基控制地址为:

地址         WR 写操作             RD 写操作

P1:  3H     P1 口控制字                 X

PA1: 0H     PA1口数据输出         PA1口数据输入

PB1: 1H     PB1口数据输出         PB1口数据输入

PC1: 2H     PC1口数据输出         PC1口数据输入

P2:  7H     P2 口控制字                 X

PA2: 4H     PA2口数据输出         PA2口数据输入

PB2: 5H     PB2口数据输出         PB2口数据输入

PC2: 6H     PC2口数据输出         PC2口数据输入

8255控制字格式入下:

D7  :  = 1

D6  :  = 0

D5  :  = 0

D4  :  = 0 口 A 输出,   = 1 口 A 输出

D3  :  = 0 口 C 高4位输出,= 1 口 C 高4位输入

D2  :  = 0

D1  :  = 0 口 B 输出,   = 1 口 B 输出

D0  :  = 0 口 C 低4位输出,= 1 口 C 低4位输入

* 8255 还有许多的操作模式

* 关于8255的编程读者可参阅有关手册.

例: 设定8255-1的: A,B 口输入; C口输出; SEG=210H, 向C口输出一个数为    55H, 并读A B的数据到变量ia,ib,

C 程序为:

#include<conio.h>

int ia,ib;

int ic=0x55;

int p1=0x213;                            P1 控制字地址

int pa1=0x210,pb1=0x211,pc1=0x212;       PA PB PC 地址

main()

outp(p1,0x92);       P1  控制字

outp(pc1,ic);        PC1 数值

ia=inp(pa1);         PA PB 数值读入

ib=inp(pb1);

<二>数字计时器 8253

AC4073的一片INTEL 8253 提供了3路可编程定时、计数器, 其时钟输入(CLK: CLK0, CLK1, CLK2  下降沿触发),  脉冲输出(OUT: OUT0, OUT1, OUT2)

及控制线(GATE: GATE0, GATE1, GATE2  高电平有效)

板上S4 40PIN 扁平电缆接口提供了一个8分频后的14.318MHZ信号, 约为: 1.790MHZ 的方波(TTL电平输出, I MAX < 4 MA ).

电气性能:

- CLK输入TTL电平, 最大频率 < 2MHz  (1:1 方波时)

- GATE TTL 电平兼容, 内部有上拉电阻(2K).

- OUT TTL 电平, 输出电流 < 0.5 MA

8253编程:

地址         写 WR                     读 RD

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

BH        8253控制字                            X

8H      第一次:  TIMER 0 低8位数据              X

第二次:  TIMER 0 高8位数据

9H      第一次:  TIMER 0 低8位数据              X

第二次:  TIMER 0 高8位数据

AH      第一次:  TIMER 0 低8位数据              X

第二次:  TIMER 0 高8位数据

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

控制字格式:

D7     D6     D5     D4     D3     D2     D1     D0

SC1   SC0    RL1    RL0     M2      M1    M0     BCD

-  SC1     SC0

0       0            选择 TIMER 0

0       1            选择 TIMER 1

1       0            选择 TIMER 2

1       1            非 法

-  RL1 = 1,  RL0 = 0

- M2   M1   M0          TIMER 工作方式

0     0    0           MODE 0

0     0    1           MODE 1

0     1    0           MODE 2

0     1    1           MODE 3

1     0    0           MODE 4

1     0    1           MODE 5

非     法

- BCD = 0  16进制计数方式

BCD = 1  BCD计数方式

模式MODE：

MODE 0:  计数器方式: GATE升高后, 开始按设入的16BIT数据做减法计数并OUT=0, 到零时耦OUT=1.

MODE 1:  可编程单稳:16BIT数据设入后, GATE由0变为1时, OUT=0; 当计数结束时, OUT=1,  并可由GATE重新触发.

MODE 2:  频率发生器: GATE=1 时开使减法计数, OUT=1 直到计为0时, OUT=0 一个CLK周期, 然后OUT=1重复上述过程.

MODE 3:  方波发生器: 同 MODE 2 , 但输出是方波而不是脉冲.

MODE 4:  软件触发选通信号: GATE=1 并16BIT数据设定后, 做减法计数 OUT=1, 等于0时OUT=0 一个CLK周期, 此后OUT=1.

MODE 5:  硬件触发选通信号: 同MODE 4, 但由GATE控制, 当GATE有一个低电平脉冲时（GATE=1 0 1，即一个负脉冲) TIMER 开始工作, 并可重新触发.

*  关于8253的编程读者可参阅有关手册.

8253的编程顺序是:

1. 写入TIMER的控制字

2. 连续写入TIMER的二个计数数值(低位在前)

*  TIMER 需写入二个计数值后才能工作.

例: 设定TIMER 0 工作在方波发生器状态, SEG = 210H, 频率 = 10KHZ, 应用    板上 1.790MHZ 时钟.

计数值 = 1.790*1000/10 = 179 = 00B3H

C 程序如下:

#include<conio.h>

int cntl;               TIMER 0 低8位数值

int cnth;               TIMER 0 高8位数值

int timer=0x21b;        TIMER 控制字地址

int timer0=0x218;       TIMER 0 地址

main()

outp(timer,0x36);    TIMER 0 控制字

outp(timer0,cntl);   TIMER 0 低8位数值

outp(timer0,cnth);   TIMER 0 高8位数值

讨论:

1.  在上面的讨论中TIMER的GATE需要控制, 这可以应用板上的I/O口解决,

并可组合出许多功能出来.

2.  TIMER 的OUT的状态可由AC4073的中断寄存器读出, 但对应的INTX(INT0--    -OUT0, ...., INT2---OUT2) 必须置于工作态, 即为: "1", 每一个OUT的上升沿输出将产生一个置位信号, 将对应的INTX置为"0", 同时产生中断申请(如果外部中断置成许可态), 在完成相应的状态读出后, 应对中断寄存器   进行一次写操作, 复位中断寄存器.

<三>中断

AC4073有四个板内中断请求INT0...INT3对应于: TIMER OUT0; TIMEROUT1; TIMER OUT2; 外部I/O中断请求. 并可以被中断选择寄存器屏蔽或打开(见"AC4073板控制地址选择说明"一章. 注意: 中断由上升沿触发, 对应的INTX为"0"读出有效.

下面是一段MS C程序, 对TIMER 0 的OUT0 中断计数, (TIMER 0 = 36.6 MS 周期) 并打印显示当前的计数值.

令: I/O 地址: 210H

应用PC中断IRQ7 (对应为: BIOS 15 号调用)

#include<conio.h>

#include<dos.h>

#include<stdio.h>

#include<io.h>

#include<graph.h>

viod _interrupt _far AC4073();   /* interrupt service program */

viod (_interrupt _far *oldint)();  /*old irq adress od DOS */

int irq_sgn;                     /* irq require sign data */

int irq_old;                     /* old irq level of 8259 */

int t_counter;                   /* interrupt counter */

int timer=0x21b;                 /* 8253 control latch adress */

int timer0=0x218;                /* 8253 timer 0 data latch adress */

int state_io=0x21c;    /*AC4073IRQoperationbuffer adress */

main()

int i;

_clearscreen(_GCLEARSCREEN);

/* get the old irq pointer */

oldint=_dos_getvect(15);

/* set the new irq pointer to AC4073() */

_dos_setvect(15,AC4073);

/* 8259 irq7 enable */

i=inp(0x21);  /* rd irq mask data */

irq_old=i;

i=i&0x07f;

outp(0x21,i);   /* irq7 enable */

outp(state_io,0);   /* all AC$)&#'s irq set to disable */

outp(timer,0x36);   /* set timer 0 to a square wave mode */

outp(timer0,0);     /* send the timer 0's data of low 8bit */

outp(timer0,0);     /* send the timer 0's data of high 8bit */

/* irq level 7 is enable and timer 0interrupt is enable */

outp(state_io,0x41);

irq_sgn=0;

do

if(irq_sgn==1)

_settextposition(15,30);

printf("conuting=%d",t_counter);

/* out to screen the irq counting */

irq_sgn=0;   /* irq sign reset */

outp(state_io,0x41); /* reset the AC4073's irq latch */

while(!kbhit());  /* press any key to exit */

outp(state_io,0);  /* disable all AC4073's int. rq. */

outp(0x21,irq_old); /* recover the PC's 8259 data */

_dos_setvect(15,oldint);  /* recover the old irq point */

/* the irq service program */

viod _interrupt _far AC4073()

/* set the irq sign */

irq_sgn=1;

t_counter++;

/* reset the PC's irq chip 8259's inner sign */

outp(0x20,0x20);

<四>外部I/O联接插座接线图

S4: 40脚联接器, 位于AC4073板前端

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

缺   口

定义：

脚：1，2，3，4，5，6，7，8对应8255－1的PA0－PA7

脚：9，10，11，12，13，14，15，16对应8255－1的PB0－PB7

脚：17，18，19，20，21，22，23，24对应8255－1的PC0－PC7

脚：25，26－地线

脚：27－外部中断输入

脚：28－1.790Mhz时钟输出

脚：29，30，31对应8253通道0的CLK0、GATE0、OUT0。

脚：32，33，34对应8253通道1的CLK1、GATE1、OUT1。

脚：35，36，37对应8253通道2的CLK2、GATE2、OUT2。

脚：39  ＋5V输出（最大200毫安）

脚：40

脚：38  空

S3 26脚扁平电缆连接器(位于AC4073板的上端, 见附录)是8255-2 I/O 的24路   输入, 输出接口, 定义:

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

缺    口

脚：1，2，3，4，5，6，7，8对应8255－2的PA0－PA7

脚：9，10，11，12，13，14，15，16对应8255－2的PB0－PB7

脚：17，18，19，20，21，22，23，24对应8255－2的PC0－PC7

脚：25，25  地线

附录: AC4073位置示意: