AC6302

使 用 手 册

wwlab

2002/4

目录

- 简介

- 介绍

- 性能

- 原理说明

- 安装与设置

- 安装

- 配套端子板

- 常用信号的连接、处理。

- 编程

- 注意事项

- 软件安装

- VB编程

- VC编程

- 编程讨论

- I/O功能说明

- 附录

- DB25插座

- AC6302示意图

一、AC6302说明

AC6302板简介

AC6302是一款8路电压输出通用D/A板，采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。D/A输出量程采用软件控制，避免跳线开关带来的接触、设置问题,使用户可以不开机箱而设置输出范围。

主要特点 、性能：

- D/A转换器:  12位 ”DAC7625” (4通道x12位)二片。支持同时锁存输出、上电清零。

- DB25插座。

- 8路独立D/A转换器，每路可以独立设置电压输出范围。输出选择软件设置，输出范围：5V、10V、(5V、(10V。

- 性能如下：

| 输出范围 | 精度 | 分辨率 | 输出建立时间（uS） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0－5V | 0.1% | 1LSB | 小于100 |
| 0－10V | 0.2% | 1LSB | 小于100 |
| -5V－+5V | 0.1% | 1LSB | 小于100 |
| -10V－+10V | 0.2% | 1LSB | 小于200 |

- 输出驱动能力：电流：大于10毫安/路，驱动电容能力：大于1000pF。

- PCI总线，符合PCI V2.1标准

- AC6302占用128个I/O选通空间(自动分配)。

原理说明：

AC6302采用PLX9052 PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制D/A、输出范围选择。

输出

输出           D/A

选择                            门阵列

XC9572

PLX9052        PCI总线

二、安装与设置

2-1：安装：

首先设置好6302的模拟输入范围，关掉PC机电源，将AC6302插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请注意并标记插槽的顺序与号码以方便连接与编程。

2-3：配套端子板

- AC6302可以配接AC146端子板以方便连接。

连接：

P1

AC146

- ACS630：二路V/I变换板，用于输出4-20毫安电流。

三、AC6302的编程

模拟部分：

注意事项：

（1）连接输出信号时，PC应处于关机状态

（2）	信号线最好应用屏蔽电缆接线

（3）	如果输出驱动大电容负载，请加入缓冲放大器或在输出与外部输入之间加入一个50-300欧姆的电阻（阻值由实验决定）。

编程前准备

请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息，按照下面的步骤开展工作：

- 关闭计算机电源；

- 打开机箱，找到PCI总线插槽（一般PCI总线插槽是白色的，ISA总线插槽一般是黑的，AGP总线插槽一般是棕色的）；

- 将AC6302 A/D采集板按正确的方向插入PCI总线插槽；

- 打开电源，启动计算机，安装驱动程序。

针对不同的操作系统的安装相应的驱动程序：

- Windows 98驱动安装：

1、关闭计算机的电源；

2、将ac6302板卡插入PCI查槽中；

3、打开计算机电源，启动Windows 98；

4、Windows 98将会显示找到新硬件（将显示找到Pci Device），进行下一步；

5、在添加硬件向导窗口中选择搜索设备的最新驱动程序，下一步；

6、选择驱动所在目录，进行安装（\ac6000 driver\win98win2000）；

7、Windows 98将显示找到WWlab PCI AC6302 A/D Board提示进行下一步；

8、驱动已经安装完成

注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6302是何种设备）

- Windows 2000驱动安装：

1、关闭计算机的电源；

2、将ac6302板卡插入PCI查槽中；

3、打开计算机电源，启动Windows 2000；

4、Windows 2000将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步；

5、选择搜索适用与我的设备的驱动程序（推荐），下一步；

6、选择驱动所在目录，进行安装（\pci\ac6000 driver\win98win2000）；

7、按找到新硬件向导的提示进行下一步；

8、Windows 2000将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程

注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6302板卡是何种设备）,

- Windows NT 4.0驱动安装：

1、关闭计算机的电源；

2、将ac6302板卡插入PCI槽中；

3、打开ac6302板卡的电源，打开计算机电源；

4、启动Windows NT 4.0；

5、运行INSTDRV.EXE安装程序，程序将自动安装驱动程序。

驱动安装程序Instdrv.exe位于CD-ROM的\PCI\AC6000 DRIVER目录下。运行Instdrv.exe后，将看到如下窗口，表示已经成功安装了驱动程序；

当看到安装失败的窗口显示（如下图），表明安装失败，请退出其他应用程序再进行安装，如果仍然无法安装，请与经销商联系。

- 对板卡编程控制，请参考程序流程图（见下页）。当发现在编程、调试的过程中，发现板卡工作不正常时，请一定要使用随机提供的测试程序进行检查，如果测试测试程序报告有问题，请与经销商联系。

注：

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

- 测试程序运行环境：DOS5.x-Dos6.x版本或win98 DOS（板卡驱动必须已经在windows系统中安装，否则无法正确运行）

AC6302附带一张光盘，在PCI目录下提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序

- Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

- DOS下的测试程序。（本产品的检测程序，可以检验本产品是否工作正常，运行环境要求见前面的注释）

- 提供Pci总线的扫描程序PciScan.exe，帮助用户检查Pci板卡的分配状况

3-1、D/A

# D/A信号由P1－25脚D型插座输入，定义见附录。	电压与设置的数据换算关系：

数值转换：

设：写入D/A数据为：data  （data=0-4095），对应电压为：

0-5V： V=data*5000.0/4095.0 (mV)

或：data=V/5000.0*4095

0-10V: V=data*10000.0/4095.0 (mV)

或：data=V/10000.0*4095

-5V - +5V: V=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

或：data=V/5000.0*2048+2048

-10V - +10V: V=(data-2048)*5000.0/2048.0 (mV)

或：data=V/10000.0*2048+2048

注：换算的data必须做如下判断：

- Data 是否大于4095，是：data=4095

- Data是否小于0，是：data=0

输出极性控制字说明：

设：GAIN0-GAIN7分别选择输出通道0-7号的增益，PS0-PS7控制输出通道0-7号的极性。对应关系如下：

输出示意表格：

| PSn | GAINn | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0-5V |
| 0 | 1 | 0-10V |
| 1 | 0 | -5V - +5V |
| 1 | 1 | -10V - +10V |

注：

- n=0-7对应输出通道0-7号。

- GAIN0-GAIN7：表示DA增益设置数据的低8位数据。

- PS0-PS7：表示DA极性设置数据的低8位数据。

3-1-1：VB编程

- 首先启动Visaul Basic开发环境；

- 新建一个标准EXE应用；

- 在工程菜单中添加模块，将acpci.bas模块加入（该模块在光盘中\pci\ac6302\vb目录中）；

- 接下来可以按照函数说明编写:

1、在通用对象中加入定义：

Dim cardid(100) As Long   （定义AC6302卡ID数组）

2、在Form_Load中加入如下代码：

NTportio = AC_OpenDriver()

cardnumber = AC_6302_INIT(NTportio, cardid(0))

注：

- NTportio：获得驱动句柄， Ntportio已在模块文件中定义为Global变量）

- cardnumber：获得AC6302卡的数量和各自的识别ID，按插卡的顺序分别存放在cardid数组中(该数组可以定义成Global变量)，第一块卡的ID为cardid(0), 第二块卡的ID为cardid(1)..依次类推..第N块卡的ID为cardid(n-1)。以后所有的操作都依靠ID来识别具体操作哪块卡。

3、在Form中建立一个CommonButton，名为Command1

在Command1_Click()过程中加入A/D转换函数

Private Sub Command1_Click()

- D/A0通道输出&HFFF

AC_6302_DA   NTportio, cardid(0), 0, &HFFF

- 设置所有D/A通道输出极性为双极性

AC_6302_PS   NTportio, cardid(0), &HFF

- 设置所有D/A通道输出增益为10V

AC_6302_GAIN NTportio, cardid(0), &HFF

- 允许所有通道D/A输出

AC_6302_EN NTportio, cardid(0)

End Sub

4、在程序退出时，应该在Form_Unload（）过程中加入释放驱动句柄的操作，具体程序如下：

AC_CloseDriver Ntportio

（5）有关用户其他方面的应用请参考请参考函数说明和例程。

3-1-2：VC编程

#include "stdafx.h"

#include <conio.h>

#include "windows.h"    // 应加入的头文件

#include "winioctl.h"   // 应加入的头文件

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <winbase.h>

#include ".\include\io_nt.h"	//IO库头文件

#include ".\include\AC6302.h"	//AC6302专用函数头文件

HINSTANCE hDLL;     //DLL句柄

HANDLE NTportio=NULL;  //NT IO驱动 句柄--->暂定为全局变量，自定义时，可以自己传递参数

int main(int argc, char* argv[])

{

char *dll_name="acpci.dll";//动态连接库名

hDLL=LoadLibrary(dll_name); //调入DLL ，动态调用

if(hDLL!=NULL){

if((int)hDLL<31){

printf("%s未找到！", dll_name);

}else{

printf("%s已调入。", dll_name);

#include ".\include\io_nt_func.h"		//IO库头文件

#include ".\include\ac6302_func.h"	//AC6302专用函数头文件

//-----------------------------------------------------------------

if(AC_OpenDriver==NULL){

printf("\nAC_OpenDriver函数不存在！");

}else{

printf("\nAC_OpenDriver函数存在。");

NTportio=AC_OpenDriver(); //获取IO驱动句柄

if(NTportio==NULL)

{

printf("Drivers is not exist!!!\n");//未成功加载驱动

getch();

FreeLibrary(hDLL);//清DLL句柄

exit(0);//退出

}

if(AC_Version==NULL){

printf("\nAC_Version函数不存在！");

}else{

printf("\nAC_Version函数存在。");

char Version[100];

AC_Version(NTportio, Version);//ok

printf("%s\n",Version);

}

if(AC_inpd==NULL || AC_inpds==NULL){

printf("inpds null\n");

}else{

printf("inpds is ok!\n");

//判断AC6302系列API是否正确加载

if(AC_6302_DA==NULL || AC_6302_EN==NULL ||

AC_6302_PS==NULL || AC_6302_GAIN==NULL){

printf("ac6302 函数不存在!\n");

}else{

printf("ac6302 函数 is ok!\n");

//---------用户程序可以写在下面----------------

unsigned long idd[100];

unsigned long cardc;

cardc=AC_6302_INIT(NTportio,idd);//检测AC6302卡的数量，获取卡ID

printf("\n\nThere are %d card (AC6302) in this machine!\n", cardc);

if(cardc==0){

printf("There is no card(AC6302) in this machine! exit.\n");

getch();

exit(0);

}

AC_6302_DA(NTportio, idd[0], 0, 0xfff);	//DA 0通道输出

AC_6302_PS(NTportio, idd[0], 0);		//设置DA单极性

AC_6302_GAIN(NTportio, idd[0], 0);		//设置增益为5V输出

AC_6302_EN(NTportio, idd[0]);			//允许DA输出

}

}

//关闭驱动程序

if(AC_CloseDriver==NULL){

printf("AC_CloseDriver函数不存在！");

}else{

printf("\nAC_CloseDriver函数存在。");

AC_CloseDriver(NTportio);

}

}

FreeLibrary(hDLL);//清DLL

}

getch();

return 0;

}

return 0;

}

3-2-1：VB编程

请参考函数说明和例程中对下面函数的详细说明

AC_6302_INIT	NTportio, cardid

AC_6302_DA 	NTportio, cardid, CH，do_data	DA输出

AC_6302_PS  	NTportio, cardid，PS_DATA		设置DA单极性

AC_6302_GAIN 	NTportio, cardid, GAIN_DATA		设置增益为5V输出

AC_6302_EN 	NTportio, cardid				允许DA输出

3-2-2：VC编程

请参考函数说明和例程中对下面函数的详细说明

AC_6302_INIT	NTportio, cardid

AC_6302_DA 	NTportio, cardid, CH，do_data	DA输出

AC_6302_PS   	NTportio, cardid，PS_DATA		设置DA单极性

AC_6302_GAIN 	NTportio, cardid, GAIN_DATA		设置增益为5V输出

AC_6302_EN 	NTportio, cardid				允许DA输出

3-3、函数说明：

3-3-1：Visual Basic函数说明

- Public Declare Function AC_OpenDriver Lib "aciont.dll" () As Long

功能：打开驱动，获得驱动句柄；（详见例程）

参数：无；

返回：驱动句柄。

- Public Declare Function AC_CloseDriver Lib "aciont.dll" (

ByVal HANDLE As Long

) As Long

功能：关闭驱动，释放驱动句柄；（详见例程）

参数：

HANDLE：要释放的驱动句柄；

返回：无。

- Public Declare Function AC_6302_INIT Lib "acpci.dll" (

ByVal NTportio As Long,

cardid As Long

) As Long

功能：初始化AC6302插卡，获得插卡的数量和识别ID

参数：

NTportio	：驱动句柄

cardid	：AC6302插卡识别ID通过此指针返回（详细使用方法请参考相关例程）

返回：AC6302插卡的数量（比如计算机中有3块AC6302插卡，则返回 3）

- Public Declare Function AC_6302_DA Lib "acpci.dll" (

ByVal NTportio As Long,

ByVal cardid As Long

ByVal da_data As Long

) As Long

功能：设置AC6302 D\A数值

参数：

NTportio	：驱动句柄

cardid	：要操作的AC6302插卡ID

da_data	：要DA输出的数值（0-4095）

返回：无

- Public Declare Function AC_6302_PS Lib "acpci.dll" (

ByVal NTportio As Long,

ByVal cardid As Long,

ByVal PS_Data As Long

) As Long

功能：设置AC6302 D\A输出极性

参数：

NTportio	：驱动句柄

cardid	：要操作的AC6302插卡ID

PS_Data	：要输出的8位数据（0-&HFF）,每位分别表示每路的极性（0：

单极性、输出0-V，1：双极性、输出：-V - +V）。

返回：无

- Public Declare Function AC_6302_GAIN Lib "acpci.dll" (

ByVal NTportio As Long,

ByVal cardid As Long,

ByVal GAIN_data As Long

) As Long

功能：设置AC6302 DA输出增益

参数：

NTportio	：驱动句柄

cardid	：要操作的AC6302插卡ID

GAIN_data	：增益设置数据0-&HFF，输出数据的低8位有效，数据位7-0对应控制输出通道7-0号，每位表示对应的每道DA的输出增益，对应位=0：5V / 对应位=1：10V

返回：无

- Public Declare Function AC_6302_EN Lib "acpci.dll" (

ByVal NTportio As Long,

ByVal cardid As Long,

) As Long

功能：允许AC6302 D/A 输出

参数：

NTportio	：驱动句柄

cardid	：要操作的AC6302插卡ID

返回：无

3-3-2：Visual C++函数说明

- HANDLE AC_OpenDriver( void )

功能：打开驱动，获得驱动句柄；

参数：无；

返回：获得的驱动句柄。

- int AC_CloseDriver ( HANDLE portio)

功能：关闭驱动，释放驱动句柄；

参数：要释放的驱动句柄；

返回：无。

- int AC_6302_INIT(HANDLE port, unsigned long *cardid)

功能：初始化AC6302插卡，获得插卡的数量和识别ID

参数：

port		：驱动句柄

*cardid	：AC6302插卡识别ID通过此指针返回（详细使用方法请参考

相关例程）

返回：AC6302插卡的数量（比如计算机中有3块AC6302插卡，则返回 3）

- int AC_6302_DA(HANDLE port, unsigned long  cardid，unsigned long  da_data)

功能：设置AC6302 D\A数值

参数：

port	：驱动句柄

cardid	：要操作的AC6302插卡ID

da_data	：要DA输出的数值（0-4095）

返回：无

- int AC_6302_PS(HANDLE port, unsigned long cardid, unsigned long PS_data)

功能：设置AC6302 D\A输出极性

参数：

NTportio	：驱动句柄

cardid	：要操作的AC6302插卡ID

PS_Data	：要输出的8位数据（第8位有效，范围：0-0XFF）,每位分别

表示每路的极性（0-单极性，1-双极性），输出数据7-0位

对应控制输出通道7-0。

返回：无

- int AC_6302_GAIN(HANDLE port, unsigned long cardid, unsigned long GAIN_data)

功能：设置AC6302 DA输出增益

参数：

NTportio	：驱动句柄

cardid	：要操作的AC6302插卡ID

GAIN_data	：增益设置数据0-0XFF，低8位数据7-0位对应控制输出通道7-0号，定义：数据=0对应5V输出/数据=1对应10V输出。

返回：无

- unsigned int AC_6302_EN(HANDLE port, unsigned long cardid)

功能：允许AC6302 D/A 输出

参数：

NTportio	：驱动句柄

cardid	：要操作的AC6302插卡ID

返回：无

3-4其他语言环境的使用

提供的DLL函数的调用约定是遵守PASCAL规则的，即__stdcall；其他语言（Borland C++ Builder、Delphi等等）应该根据需要使用。

三、AC6302的I/O功能说明

偏移地址分配(IOBASE0):

| 偏移地址 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0 H |  | 写入D/A通道0的数据da0 |
| 2 H |  | 写入D/A通道1的数据da1 |
| 4 H |  | 写入D/A通道2的数据da2 |
| 6 H |  | 写入D/A通道3的数据da3 |
| 8 H |  | 写入D/A通道4的数据da4 |
| A H |  | 写入D/A通道5的数据da5 |
| C H |  | 写入D/A通道6的数据da6 |
| E H |  | 写入D/A通道7的数据da7 |
| 20H |  | 并行数据锁存，daload |
| 22H |  | 设置输出极性，PS |
| 24H |  | 设置输出范围，PG |

注：

- 所有I/O操作为16位操作。

- AC6302占用“0”号I/O空间。

说明：

- 0H-EH：da0-da7

功能：设置D/A通道0-7号的数据。

写入16位数据（D0-D15）的低12位数据D0-D11对应D/A数据的0-11位。

- 20H，daload：

功能：数据并行锁存

设置完D/A数据后，直到进行daload操作，数据才真正被输出。

- 22H：PS

功能；设置输出极性为0-V（单极性）或-V - +V（双极性）。

16位写入数据的低8位有效：D0-D7对应PS0-PS7分别选择输出通道0-7号的极性。

PSn（n=0-7）定义：

PSn=0：对应输出为单极性

PSn=1：对应输出为双极性

- 24H：PG

功能：选择输出为5V或10V。

16位写入数据的低8位有效：D0-D7对应PG0-PG7分别选择输出通道0-7号的极性。

PGn（n=0-7）定义：

PGn=0：对应输出为5V

PGn=1：对应输出为10V

输出示意表格：

| PSn | PGn | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0-5V |
| 0 | 1 | 0-10V |
| 1 | 0 | -5V - +5V |
| 1 | 1 | -10V - +10V |

五、附录

连接器P1插座定义：

P1：DB25芯D型插头，孔式，在输入的插头上标有对应的号码。定义如下：

定义：

# DAOUT0-DAOUT7对应8路D/A输入通道：0-7。

9、22脚：GND

AC6302示意图：

P1

常用信号的连接、处理。

- 输出驱动大电容负载：

R=50-300欧姆

# Comments

Page: 1
AC1055

# Text boxes

程序流程图

开始

加载DLL

函数存在？

加载驱动

AC板卡存在

用户应用程序

调用函数

实现指定功能

A/D采样、IO、 D/A

用户程序退出

程序结束

卸载驱动

卸载DLL

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y